| СОГЛАСОВАНО Исполнитель __________________________ _____________________________ ______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Ректор РГП «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК, академик НАН РК _________________ Газалиев А.М. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации

«Капитальный ремонт учебного корпуса №6  РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет МОН РК»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | РГП «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Наименование объекта | Учебный корпус №6 |
| 4 | Район проектирования и строительства | Территория Карагандинского государственного технического университета, 6 корпус, расположенного по Бульвару Мира, д. 58 |
| 5 | Срок окончания проектирования | Второй квартал 2015г. |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | Одностадийное: рабочий проект |
| 8 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 9 | Уровень ответственности зданий и сооружений | II кат. Нормальный |
| 10 | Особые условия: | Замер с выездом на объект для выполнения технического заключения и обследования технического состояния; Разработка рабочей документации; Составление сметной документации в ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены 2015 года, с прохождением государственной экспертизы и получением положительного заключения. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе назначение, параметры и характеристики (этажность, вместимость, пропускная способность). | Согласно техпаспорта: Число этажей 5; Год постройки 1964; Площадь застройки 1000,1 м2; Общая площадь 4083,5 м2; Основная площадь 3094,2 м2; Наружные и внутренние стены кирпичные; |
| 12 | Данные в области нормирования | При проектировании руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, требованиями соответствующих СНиП, правил и других нормативных документов по вопросам архитектуры и строительства. |
| 13 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Отделку здания выполнить по результатам общего визуального осмотра, описание основных дефектов и повреждений предоставленных в техническом заключении. Замена оконных и дверных блоков. Выполнить восстановление фасадов здания. |
| 14 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Согласно СНИП |
| 15 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Выполнить замену электроосвещения здания, электрооборудования, пожарно-охранной сигнализации, водопровод и канализация, системы отопления и вентиляции согласно выявленным дефектам по техническому заключению. |
| 16 | Выделение очередей пусковых комплексов | Не требуется |
| 17 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Предусмотреть мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 18 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению |
| 19 | Состав рабочего проекта, согласование, выдача и утверждение | Согласно требований СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство». Проект согласовать Заказчиком и с государственными инспектирующими органами в соответствии с действующим законодательством РК и получить положительное заключение Государственной экспертизы |
| 20 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Рабочий проект выдать в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в электроном виде - диск формата CD-R/ DVD-R |

Директор ДВР						 С.К.Адилбаев