## Slide 1: Слайд-лекция по дисциплине: «Геодезические исследования геодинамических процессов»
На тему :«Предмет и задачи геодинамики»
Карагандинский государственный технический университет
для студентов специальности 6М071100 «Геодезия»
Разработана: - ст. преподавателем Бесимбаевой О.Г. - ст. преподавателем Хмыровой Е.Н.

## Slide 2
План лекции:
1. Предмет геодинамики;
2. Задачи геодинамики;
3. Структурно вещественный комплекс.

## Slide 3
Геодинамика – отрасль геологии, изучаю-щая силы и процессы в коре, мантии и ядре Земли, обусловливающие глубинные и поверхностные движения масс во времени и пространстве. Геодинамика использует магнитометрические, сейсмометрические, гравиметрические и другие данные, а также геологическое моделирование и геохими-ческие характеристики.

## Slide 4
Геодинамика лежит в основе тектоники литосферных плит. Нелинейная геодинамика изучает явления и процессы, связанные как с нерегулярными, хаотическими и другими импульсами в земных глубинах, так и с воздействиями внеземных факторов (движение комет, падение метеоритов и др.).

## Slide 5
Геодинамика – научная дисциплина о динамических процессах, происходящих в системе «планета Земля», и о силовых полях, обуславливающих эти процессы. Основная теоретическая задача геодинамики состоит в том, чтобы, зная силовые поля, определить характер динамических процессов, происходящих под их воздействием, в теле, литосфере и атмосфере Земли.

## Slide 6
Геодинамика, изучая динамику Земли, отчасти решает задачу определения характера силовых полей и изменений их во времени. Геодинамика как самостоятельная научная дисциплина развивается на стыке астрометрии, геодезии, геологии, геофизики, океанологии и других наук о Земле.

## Slide 7
Последнее время в геодинамике начинается использование высокоточной GPS-аппаратуры как наиболее приемлемого решения задачи о привязке результатов измерений к единой глобальной системе координат. На протяжении уже нескольких десятилетий исследуются вопросы, связанные с изучением смещений и деформаций горных пород, как естест-венной природы, так и возникающих при открытой и подземной разработке полезных ископаемых.

## Slide 8
Использование GPS-системы в геодинамике

## Slide 9
В последние несколько лет наряду с традиционными геодезическими наблюдениями используются методы спутниковой геодезии.
Комбинирование традиционных наземных и спутниковых измерений позволяет достаточно успешно решать поставленные задачи.

## Slide 10
Спутниковые технологии благодаря своей высокой производительности позволили с высокой периодичностью получать информацию о деформациях земной поверхности на базах от первых метров до нескольких десятков километров, что было затруднительным при использовании традиционных методик измерений и, что очень важно, для обеспечения безопасности и эффективности горного производства.

## Slide 11
Для проведения спутниковых геодезических измерений используется большой парк одно- и двухчастотной аппаратуры, состоящий из 12 GPS-приемников геодезического класса фирм "Trimble" и "Sokkia". С 1996 года и по сегодняшний день проводится геодези-ческий мониторинг смещений и деформаций земной поверхности с использованием GPS-технологий более чем на десяти месторождениях Урала, Сибири, Казахстана.

## Slide 12
Упрощенная (каркасная) схема деформационной сети шахты "Сарановская-Рудная"

## Slide 13
Определения величин смещений и деформаций производятся путем много-кратных переопределений координат реперов и геометрических элементов - длин и превышений специально оборудуемых наблюдательных станций. Тип, конструк-ция, размеры и плотность реперов наблюдательной станции выбираются в зависимости от горно-геологических условий исследуемых объектов и поставленных задач фундаментальных и прикладных исследований.

## Slide 14
Репера наблюдательных станций закладываются согласно соответствующим инструктивным материалам как в области влияния горных разработок, размеры которых достигают первых километров, так и далеко за ее пределами, где репера меньше всего подвержены влиянию техногенных деформационных процессов, в результате чего становится возможным суммарное поле деформаций разложить на поля естественных и техногенных деформаций.

## Slide 15
Исходным материалом для изучения динамики Земли служат данные о фигуре (физической, гравитационной и динами-ческой), внутреннем строении, литосфере, гидросфере, атмосфере Земли, солнечно-земные и лунно-земные связи, геогравитационное, геомагнитное, геотер-мическое и другие силовые поля, суточное вращение и годовое движение Земли.

## Slide 16: Земной эллипсоид

## Slide 17
Общим для всех движений Земли является то, что они реализуются в протяженном деформируемом теле с внутренней структурой. Это тело взаимодействует с другими аналогичными телами в соответствии с законом тяготения. Задача геодинамики состоит в описании взаимосвязи всех движений Земли. В силу сложности объекта исследования, для решения этой задачи используются различные модели Земли.

## Slide 18
Эволюция земной коры на протяжении длительного времени (с раннего протерозоя, а по некоторым оценкам архея) контролируется механизмом плитной тектоники. Этот механизм обуславливает создание коры океанического типа в зонах спрединга, накопления в ней продуктов денудации континентов, уничтожения этой коры в зонах субдукции.

## Slide 19
При этом, в результате переплавления океанической коры вместе с покрываю-щими ее осадочными отложениями генерируются средние и кислые расплавы, участвующие в приращении (аккреции) континентальной коры, которая, в свою очередь, подвергаясь денудационному разрушению, обеспечивает своеобразный круговорот вещества в литосфере Земли.

## Slide 20
Он усиливается периодическими перестройками структурного плана литосферы, расколом континентов и зарождением новых океанов. В истории Земли этот круговорот приводит к общей сепарации вещества за счет постоянного выноса и обеднения верхней мантии рядом элементов (кальция, натрия, калия, алюминия, редкоземельных элементов) и накопления их в коре континентов.

## Slide 21
Геотектонические процессы согласно концепции тектонике плит

## Slide 22
Тектоника литосферных плит, подвергнув кардинальному пересмотру многие постулаты геосинклинальной теории, обусловила необходимость разработки для своего практического применения новых методических приемов, существенного изменения понятийной базы.

## Slide 23
Большой вклад в разработку и внедрение геодинамического анализа в практику региональных работ принадлежит Л. П. Зоненшайну, Л. М. Баталову, Н. В. Межеловскому, Г. С. Гусеву. Основные определения, предложенные ими, состав-ляют понятийную базу геодинамического анализа территорий и могут быть охарактеризованы следующим образом.

## Slide 24
Геодинамический анализ – последова-тельная система исследований, состоящая из:
– определения геодинамических обста-новок формирования геологических тел и выделения геодинамических комплексов;
– проведения палинспастических палео-геодинамических реконструкций;
– разработки геодинамической модели формирования геологических тел.

## Slide 25
Геодинамические исследования - комплексные геологические, геохимические и геофизические исследования геоло-гических тел, глубинных и поверхностных процессов и явлений, то есть всей совокупности физико-химических преобра-зований в земной коре и мантии в связи с движениями и деформациями литосферных плит.

## Slide 26
Геодинамическая обстановка - совокупность глубинных и поверх-ностных геологических процессов (магматических, седиментологических, структурообразующих и других), обусловленных:
- латеральными и вертикальными движениями литосферных плит;

## Slide 27
- микроплит, блоков, пластин;
- потоков вещества и энергии в условиях глобальной системы силовых полей, определяющих взаимодействие литосферных плит и, в свою очередь, зависящих от особенностей процессов на границах и внутренних частях плит, микроплит, блоков, пластин.

## Slide 28
Структурно вещественный комп-лекс (СВК) - комплекс минеральных масс, крупное геологическое тело, отличающееся от смежных с ним тел значениями вещественных и структурных характеристик.

## Slide 29
Под структурными характеристиками понимается дислоцированность слоев.
Под вещественными характеристика-ми понимается состав пород, особенности строения разрезов (способ чередования, количественные соотно-шения компонентов) и отчасти геометрические особенности тел (форма, размеры и т. п.).

## Slide 30
Полную циклическую последователь-ность тектонических событий от раскола континентальной литосферы через раскрытие океанических бассейнов и формирование новой океанической коры, далее через уничтожение океанической коры в результате её погружения в мантию в зонах субдукции, сопровождающееся созданием новой континентальной коры и до формирования новых крупных континен-тальных массивов за счет объединения континентальных плит при их столкновении (коллизия) принято называть циклом Вильсона.

## Slide 31
Рекомендуемая литература
1. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – М.: МГУ, переработан и издан в 2011 году;
2. Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б. Инженерная геодинамика. – СПб: Наука, 2001г.;
3. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Том 1 - М: ФГУП «Картгеоцентр», 2006г.

## Slide 32
Контрольные задания для СРМ
1. Изучить понятие геодинамики;
2. Изучить задачи геодинамики.
3. Рассмотреть вопросы, связанные со структурно-вещественным комп-лексом.